## Slide 1: U.T. 6: PRESENTAZIONE DEL 2° PORTALE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI AUTENTICITA DELL’OLIO DI OLIVA – Metodi di Produzione e Tecniche di Coltivazione ”Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE – ITALY area” https://interreg-authentic-olive-net.eu/ Il presente testo è stato prodotto con il sostegno economico dell’Unione Europea e rispecchia i punti di vista degli autori e l’Autorità di Gestione non è responsabile per qualsiasi uso delle informazioni contenute in questo documento.

## Slide 2: RACCOLTA E TRASPORTO AL FRANTOIO
- La raccolta delle olive di solito inizia a ottobre e finisce a febbraio dell’anno successivo
- A seconda della data di raccolta e della maturazione delle olive, gli oli
ricavati possono avere proprietà differenti.
- Dopo la raccolta negli uliveti, le olive devono essere trasportate al frantoio nel più breve tempo possibile, per evitare l’inizio dei fenomeni
di fermentazione.
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1
Fonte: Commissione europea

## Slide 3: LAVORAZIONE AL FRANTOIO
1. Allontanamento delle foglie con ventilatori e lavaggio dei frutti d’oliva.
2. Lavorazione delle olive (estrazione meccanica)
3. Stoccaggio e identificazione dell’olio d’oliva.
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1
Fonte: Commissione europea

## Slide 4: IMBOTTIGLIAMENTO e COMMERCIALIZZAZIONE
- Gli oli extra vergine e vergine sono imbottigliati e identificati con le necessarie indicazioni, obbligatorie e facoltative.
- Le bottiglie contenenti olio non devono essere esposte ad alte temperature fino alla consegna ai commercianti all’ingrosso o al dettaglio o ai consumatori
- Queste condizioni sono la chiave per evitare il fenomeno dell’ossidazione dell’olio che ne riduce la qualità.
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1

## Slide 5
- La raccolta di olive completamente mature da terra è stata da tempo abbandonata, a causa della degradazione della qualità delle olive a seguito della caduta, ed è stata sostituita dalla raccolta a mano, che oggi viene ampiamente utilizzata.
- Le olive vengono raccolte dall’albero con il movimento delle mani verso il basso e vengono posate in cesti, sacchi o scatole.
- La raccolta a mano può essere agevolata con l’uso di pettini di legno o di metallo, che si usano allo stesso modo, con movimento verso il basso.
- Si usano inoltre bastoni per battere i rami.
- Si utilizzano scale solo per raccogliere frutti maturi.
- I metodi di raccolta a mano hanno migliorato l’efficacia della raccolta, anche se la battitura danneggia gli alberi; gli altri metodi sono meno efficaci, lenti e richiedono la raccolta delle olive terra.
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1
METODI TRADIZIONALI DI RACCOLTA DI OLIVE

## Slide 6: METODI TRADIZIONALI DI ESTRAZIONE DELL’OLIO
- Allontanamento delle olive dalle foglie o dai rami.
- Lavaggio delle olive in acqua fredda e asciugatura.
- Macinatura delle olive con sistema di macinazione a pietra (mola).
- Gramolatura della pasta di oliva per unire le gocce di olio più piccole in gocce più grandi.
- Stratificazione della pasta in strati su filtri da impilare in una pressa verticale.
- Estrazione di un liquido grasso (miscela di olio d’oliva unita ai componenti acquosi delle olive) noto come la prima “prima spremitura a freddo” dell’olio.
- Separazione dell’olio dalla parte acquoso, utilizzando la differenza di densità.
- Stoccaggio dell’olio tradizionalmente non filtrato, in quanto attraverso la filtrazione possono essere allontanate molte delle sostanze benefice e nutritive.
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1

## Slide 7: SVANTAGGI DEL METODO TRADIZIONALE DI ESTRAZIONE DELL’OLIO
-A causa della durata della fase di estrazione e della necessaria conseguente pulizia del frantoio tradizionale, le olive devono essere conservate (in sacchi o recipienti) per un tempo prolungato, durante il quale può avere inizio il fenomeno della fermentazione.
-Le pietre (mole) devono essere pulite dopo ogni utilizzo.
-L’esposizione prolungata della pasta di oliva all’ossigeno ed il fatto che le macchine tradizionali di estrazione funzionano a sistema aperto, determinano che l’olio prodotto possa iniziare ad ossidarsi immediatamente, determinando una minore durata della vita del prodotto e la diminuzione della qualità.
-Le fibre di cui sono costituiti i filtri, infine, assorbono tutti i component del prodotto durante il procedimento di filtrazione, creando così un ambiente favorevole allo sviluppo di microrganismi – organismi, con il conseguente sviluppo di fermentazioni.
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1

## Slide 8: SISTEMI CENTRIFUGHI DI PIGIATURA DI OLIVE
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1

## Slide 9: METODO DI FILTRAZIONE o SINOLEA
- Il metodo a filtrazione o Sinolea è stato importato nel 1972 e costituisce un terzo metodo di estrazione dell’olio d’oliva.
- La separazione fra le gocce dell’olio d’oliva e quelle dell’acqua si basa sul principio della diversa tensione superficiale fra olio e acqua.
-A causa di questo, l’olio d’oliva si attacca alle pareti in acciaio di cui è costituita la macchina, separandosi così dall’acqua e dai solidi.
-I vantaggi sono:
un contenuto più elevato di polifenoli nell’olio d’oliva,
una temperatura di lavorazione più bassa,
un costo di produzione più basso,
la fase della separazione olio/acqua non è più necessaria,
minore consumo energetico
-Gli svantaggi sono:
possibilità di rapida ossidazione dell’olio d’oliva,
il procedimento non è molto redditizio in quanto una grande quantità di
olio rimane alla pasta di oliva.
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1

## Slide 10: Buone pratiche Agricole di raccolta e pigiatura delle olive
Meccanizzazione
-La meccanizzazione riduce il costo di produzione e consente di risolvere importanti problemi sociali e lavorativi consentendo di superare la mancanza di lavoratori e rendendo le pratiche agricole meno faticose.
-La meccanizzazione diminuisce il tempo e l’impegno necessari per le pratiche agricole e di produzione dei prodotti oleicoli, sostenendo in questo modo il lavoro e la sicurezza professionale.
Ispezione e gestione del tempo di raccolta
- Le olive devono essere raccolte nel momento in cui ci si aspetta di ottenere la massima qualità e quantità dell’olio e le migliori prestazioni delle macchine.
Produttività degli uliveti
-Uno dei presupposti più importanti per ottenere rese più elevate è la coltivazione delle varietà migliori nelle zone più adatte alla loro coltivazione.
Distanza di piantatura
- la distanza di 6X6 m permette ai produttori una facile manovrabilità delle macchine agricole.
Produzione e trasporto a basso impatto di produzione di anidride carbonica
- Rispettare la spinta internazionale ad utilizzare pratiche di produzione più ecologiche nella gestione delle risorse naturali, come l’acqua ed I rifiuti, e creare di catene produzione e trasporto basate su metodi ecosostenibili.
Chart: 
| text 1 | text 2 | text 3 | text 4 | text 5
Στήλη1